## Slide 1
「의료기기 표시·기재 등에 관한 규정」의 주요 내용
2012.12

## Slide 2
1. 추진 배경
○ 국회, 소비자단체 등에서 정확하고 알기 쉬운 의료기기 정보 제공의 필요성을 제기함 - 작은 글자 크기, 어려운 전문 용어 사용, 주요 정보 사항을 파악하기 곤란 등 ○ 의료기기에 관한 정보를 효율적으로 전달하여 오작동 또는 부작용으로 인한 국민 위해를 예방하고, - 해당 의료기기의 지속적인 개발 및 개선에 필요한 소비자와의 의사소통 제고 필요

## Slide 3
2. 추진 경과
○ 2009년 선진국의 표시기재, 심벌제도 및 국내 적용방안 연구 소비자입장에서의 의료기기 안전정책 개선방향 연구 ○ 2010년 의료기기 표시기재 가이드라인 제정 ○ 2011년 알기 쉬운 용어집 발간에 대한 연구 글자 크기, 줄 간격 등 기재방법 법적 근거 마련 (의료기기법 시행규칙 제28조제1항제2호) ○ 2012년 ‘의료기기 표시기재등에 관한 규정’ 제정 고시 (제정일 2012.11.23 시행일 2012.11.26)

## Slide 4
3. 시행 및 경과조치
‘12.11.25일 까지 제조(수입) 허가(신고)를 받고 제조(수입)한 의료기기와 동일한 의료기기
‘12.11.26일부터 시행
‘13.11.27일부터 시행
1
‘12.11.26일 이후 제조(수입) 허가(신고) 의료기기
‘12.11.25일 까지 제조(수입) 허가(신고)만 받고 제조(수입)한 적이 없는 의료기기

## Slide 5
4. 일반적 기재 요령
○ 잘 지워지지 아니하는 잉크·각인 또는 소인 등을 사용하고, 읽기 쉬운 글자체를 사용하며, 글자가 겹쳐지지 않도록 하고, 바탕색과 구별되는 색상으로 기재 ○ 기재사항을 부착할 경우 소비자가 쉽게 찾을 수 있는 위치에 쉽게 떨어지지 않도록 부착 ○ 기재사항은 허가(신고)사항을 기준으로 작성

## Slide 6
○ 의료기기의 용기, 외장, 외부포장 및 첨부문서에 기재하는 사항의 글자크기는 6포인트 이상으로 하되, 일부 중요사항은 7포인트 이상으로 기재 - 7포인트 이상으로 기재하여야 하는 경우 ▶ 개인용 의료기기의 기재사항 ▶ 제품명[상품명, 품목(류)명, 형명(모델명)] ▶ 제조연월(사용기한 포함) ▶ “의료기기”, “일회용”, “재사용 금지”, “임상시험용” 및 “임상 시험용 외의 목적으로 사용할 수 없음”이라는 문자 ※ 1포인트 : 0.3514mm ○ 줄 간격은 0.5포인트 이상
5. 글자크기 및 줄 간격 지정

## Slide 7
6. 쉬운 용어 사용 의무화
○ 대상 : 개인용 의료기기
-「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」의 의료기기
품목명에 “개인용”이라는 용어가 포함된 의료기기
○ 내용
- 쉬운 용어를 순차적으로 적용하여 함께 기재
- 반복되는 용어는 주석으로 쉬운 용어 표시 가능
○ 쉬운 용어
- 의료기기 쉬운 용어 목록(523개)
- 의약품 쉬운 용어 목록(802개)
- 의학용어 사전의 현대용어 등

## Slide 8
◈ “○○년 ○○월”, “○○. ○○.”, “○○ /○ ○ “ , “○○-○ ○ “, “○○○○ 년 ○○월”, “○○○○. ○○.”, “○○○○/○○”, “○○○○-○○”
- 일자를 추가 기재하는 경우 “○○년 ○○월 ○○일”, ”, “○○. ○○. ○○.”, “○○/○ ○/○ ○ “, “○○-○ ○-○ ○ “, “○○○○년 ○○월 ○○일”, “○○○○. ○○. ○○.”, “○○○○/○○/○○”, “○○○○-○○-○○”
◈ 표시순서를 다르게 할 경우 연, 월 또는 연, 월, 일의 표시순서를 용기나 외장에 예시
◈ 제조일과 함께 기재하는 사용기한의 경우
- 사용기한이 1월 이내이면 “제조일로부터 ○○일까지”
- 사용기한이 1월 이상 12월 미만이면 “제조일로부터 ○○개월까지”
- 사용기한이 1년 이상이면 “제조일로부터 ○○년까지”로 기재
◈ 여러 제품을 함께 포장할 경우 가장 짧은 사용기한 표시
7-1. 용기나 외장의 기재방법 설정
제조(수입)업자의 상호와 주소
제조(수입)업 허가를 기준으로 작성하되, 전화·팩스번호, 홈페이지 주소 등 추가 가능
제조연월 또는 사용기한

## Slide 9
7-2. 용기나 외장의 기재방법 설정
중량 또는 포장단위
허가(신고)사항을 토대로 판매되는 구체적인 단위
“의료기기” 표시
굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 기재
◈ “용기 등의 기재사항”을 용기나 외장에 기재할 수 없는 경우, 외부의
용기나 포장에 기재
- 이 경우에도 제품명과 제조(수입)업자의 상호는 용기나 외장에 기재

## Slide 10
가. 사용방법
8-1. 첨부문서의 기재 방법
○ 허가(신고)된 사용방법을 기재
○ 추가적인 설명이 필요할 경우 사용설명서에 구체적인 사항을
추가하고, “자세한 사항은 사용설명서 참조”라는 문구를 기재
○ 개인용 의료기기의 경우 사용 전 준비사항, 조작방법, 사용 후
보관 및 관리방법을 소비자들이 쉽게 따라 할 수 있도록 실제
제품을 사용하는 순서에 따라 기재

## Slide 11
나. 사용 시 주의사항
8-2. 첨부문서의 기재 방법
○ 허가(신고)된 사용 시 주의사항을 기재
○ “경고”항
- 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 다른 항목과 비교하여
눈에 띄게 기재
○ 기타 항목의 제목
- 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 눈에 띄게 기재 가능

## Slide 12
다. 보수점검에 관한 사항
8-3. 첨부문서의 기재 방법
○ 허가(신고)된 사항에 따라 보수점검 방법 및 절차를 순서대로 기재
○ 재사용을 위해 필요한 조치가 있는 경우 보수점검사항에 기재
○ 보수점검 정보 및 관련 서비스를 받을 수 있는 경로 기재
라. 보관 또는 저장방법
○ 허가(신고)된 보관 또는 저장방법 기재
마. “의료기기”, “일회용”, “재사용 금지”, “임상시험용”,
“임상시험용 외의 목적으로 사용할 수 없음”이라는 표시는
굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 기재

## Slide 13
9-1. 권장사항
◈ 개인용 의료기기의 경우 “사용 시 주의사항을 반드시 읽을 것”라는 문구 기재 ◈ 자세한 의료기기 허가(신고)사항 확인방법(업체 홈페이지 또는 식약청 의료기기제품 정보방 등) 기재 ◈ 첨부문서 기재사항은 용기나 외장에 기재하되 용기 또는 외장에 기재할 수 없는 경우 에는 외부의 용기나 포장에 기재할 것을 권장 - 외부의 용기나 외부의 포장을 크게 할 수 없는 경우 첨부문서에 기재하고 용기나 외장 에 “첨부문서 참조”라는 표시 ◈ 추적관리대상의료기기의 경우 “추적관리대상의료기기”라는 표시를 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 용기·외장에 기재 ◈ 필요한 경우 사용설명서를 추가적으로 제공하고 “자세한 사항은 사용설명서 참조” 라는 문구 기재
가. 일반사항

## Slide 14
9-2. 권장사항
◈ 표시기재사항은 점자 또는 점자·음성변환코드 등을 병행하여 기재 ◈ 홈페이지의 자세한 의료기기 허가(신고)내용은 수화, 자막, 음성, 확대문자 등을 활용하여 접근성 보장
나. 장애인·고령자 등을 위한 권장사항

## Slide 15
Question??